| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| "_______"___________________ 2014 г |  | "______"_____________________ 2014 г |
| ФОРМА № 4 |
| Наименование стройки - |
| Объект Ремонт улиц в г. Сортавала |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01 |
| Ремонт площади Кирова в г. Сортавала |
| Основание: Ведомость объемов работ | Сметная стоимость - | 9 050,357 тыс.руб |
|  | Нормативная трудоемкость - | 2 094,96 чел-ч |
|  | Сметная заработная плата - | 409,127 тыс.руб |
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах 2 квартала 2014 г. |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин |
|  |  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины |
|  |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Работы выполняются на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой половине проезжей части |
| 1 | ГЭСН27-09-001-08 | Демонтаж металлических пешеходных ограждений | 0,94 | 6 246,81 | 778 | 5 872 | 5 141 | 731 | 40,7064 | 38,264 |
|  | (0) МДС36 п3.3.1; ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=94/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=6529 (127%) (149%*0,85); СП=3342 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=6511*0,7*1,2; ЭММ=926*0,7*1,2; Мат=0*0; ТЗТ=48,46*0,7*1,2 | 100 м | 5 469 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 2,8 | чел.-ч | 134,35 | 134,35 | 5 141 | 5 141 |  | 48,46 | 45,5524 |
| 1.1 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,9238 | 791,67 | 791,67 | 731 |  | 731 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2 | ГЭСН27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 0,94 | 23 478,72 | 1 112 | 22 070 | 7 344 | 1 045 | 58,152 | 54,6629 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=9327 (127%) (149%*0,85); СП=4774 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=6511*1,2; ЭММ=926*1,2; ТЗТ=48,46*1,2 | 100 м | 7 813 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 2,8 | чел.-ч | 134,35 | 134,35 | 7 344 | 7 344 |  | 48,46 | 45,5524 |
| 2.1 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1,3198 | 791,67 | 791,67 | 1 045 |  | 1 045 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 3,8352 | 3 448,32 | 4,08 | 13 225 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 2.3 | Прайс | Щебень фр.5-20мм Цед.=540/1,18/1,072*1,02*1,36 | 0,7708 | 592,18 | 0,82 | 456 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 71.1 до 72.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), в руб.за 1 тонну - нетто | 1,05 | 357,38 | 0 | 375 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; V=0,7708*1,36; Цед=79,63*4,40*1,02 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН27-03-009-02 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 10 см | 26,8 | 17 156 | 16 092 | 459 774 | 25 533 | 431 260 | 6,972 | 186,8496 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=2680/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=89934 (127%) (149%*0,85); СП=46029 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=794*1,2; ЭММ=13411*1,2; ТЗТ=5,81*1,2 | 100 м2 | 953 | 1 689,6 |  |  | 45 281 | 7,272 | 194,8896 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 3 | чел.-ч | 136,65 | 136,65 | 25 533 | 25 533 |  | 5,81 | 155,708 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,06 | 162,408 |
| 4.1 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | 97,4448 | 888,62 | 888,62 | 86 591 |  | 86 591 | 3,03 | 97,4448 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 185,89 |  |  | 18 106 |  |  |
| 4.2 | 122221 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм | 97,4448 | 2 680,74 | 2 680,74 | 261 224 |  | 261 224 | 3,03 | 97,4448 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 278,84 |  |  | 27 175 |  |  |
| 4.3 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | 97,4448 | 856,33 | 856,33 | 83 445 |  | 83 445 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 4.4 | 411-0001 | Вода | 142,04 | 20,99 | 5,3 | 2 981 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН27-03-009-01 | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 1000 мм, толщина слоя 5 см | 5,25 | 10 305 | 9 666 | 54 103 | 3 005 | 50 745 | 4,188 | 21,987 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=525/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=10578 (127%) (149%*0,85); СП=5414 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=477*1,2; ЭММ=8055*1,2; ТЗТ=3,49*1,2 | 100 м2 | 572 | 1 014 |  |  | 5 324 | 4,368 | 22,932 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 3 | чел.-ч | 136,65 | 136,65 | 3 005 | 3 005 |  | 3,49 | 18,3225 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 3,64 | 19,11 |
| 5.1 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | 11,466 | 888,62 | 888,62 | 10 189 |  | 10 189 | 1,82 | 11,466 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 185,89 |  |  | 2 130 |  |  |
| 5.2 | 122221 | Установка холодного фрезерования шириной барабана 1000 мм | 11,466 | 2 680,74 | 2 680,74 | 30 737 |  | 30 737 | 1,82 | 11,466 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 278,84 |  |  | 3 194 |  |  |
| 5.3 | 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | 11,466 | 856,33 | 856,33 | 9 819 |  | 9 819 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 5.4 | 411-0001 | Вода | 16,8 | 20,99 | 3,2 | 353 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 6 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), в руб.за 1 тонну - нетто | 647,35 | 102,00 | 0 | 66 030 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; V=(2680*0,1+525*0,05)*2,2; Цед=19,54*5,22 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 3,35 | 11 824 | 0 | 39 612 | 39 612 | 0 | 92,04 | 308,334 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=335/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=50307 (127%) (149%*0,85); СП=25748 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=9854*1,2; ЭММ=0*1,2; ТЗТ=76,7*1,2 | 100 м | 11 824 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 2,3 | чел.-ч | 128,47 | 128,47 | 39 612 | 39 612 |  | 76,7 | 256,945 |
| 8 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,17 | 94 894 | 32 092 | 16 132 | 640 | 5 456 | 29,028 | 4,9348 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=17/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=1988 (127%) (149%*0,85); СП=1017 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=3136*1,2; ЭММ=26743*1,2; ТЗТ=24,19*1,2 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 3 763 | 5 444,4 |  |  | 925 | 24,72 | 4,2024 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 2,4 | чел.-ч | 129,63 | 129,63 | 640 | 640 |  | 24,19 | 4,1123 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 20,6 | 3,502 |
| 8.1 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | 0,5018 | 1 030,08 | 1 030,08 | 517 |  | 517 | 2,46 | 0,5018 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 161,21 |  |  | 80 |  |  |
| 8.2 | 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 0,5284 | 1 041,29 | 1 041,29 | 550 |  | 550 | 2,59 | 0,5284 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 230,81 |  |  | 122 |  |  |
| 8.3 | 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | 0,4692 | 1 409,34 | 1 409,34 | 661 |  | 661 | 2,3 | 0,4692 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 230,81 |  |  | 108 |  |  |
| 8.4 | 120911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | 2,4908 | 1 420,69 | 1 420,69 | 3 539 |  | 3 539 | 12,21 | 2,4908 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 230,81 |  |  | 575 |  |  |
| 8.5 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | 0,2122 | 888,62 | 888,62 | 189 |  | 189 | 1,04 | 0,2122 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 185,89 |  |  | 40 |  |  |
| 8.6 | Прайс | Щебень фр.20-40мм Цед.=420/1,18/1,072*1,02*1,38 | 21,42 | 467,36 | 126 | 10 011 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 8.7 | 411-0001 | Вода | 1,19 | 20,99 | 7 | 25 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 9 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 71.1 до 72.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), в руб.за 1 тонну - нетто | 29,99 | 357,38 | 0 | 10 717 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; V=21,42*1,4; Цед=79,63*4,40*1,02 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН27-02-011-01 | Установка природных бортовых гранитных камней (без учета гранитных материалов) | 3,35 | 58 061 | 14 421 | 194 505 | 53 707 | 48 309 | 120,36 | 403,206 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=335/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=77833 (127%) (149%*0,85); СП=39836 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=13360*1,2; ЭММ=12017*1,2; ТЗТ=100,3*1,2 | 100 м бортового камня | 16 032 | 2 262 |  |  | 7 579 | 10,848 | 36,3408 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 2,7 | чел.-ч | 133,2 | 133,2 | 53 707 | 53 707 |  | 100,3 | 336,005 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 9,04 | 30,284 |
| 10.1 | 031833 | Погрузчик телескопический "MERLO ROTO 30,16 K" | 27,336 | 1 193,13 | 1 193,13 | 32 615 |  | 32 615 | 6,8 | 27,336 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 216,38 |  |  | 5 914 |  |  |
| 10.2 | 031844 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные до 4 т | 8,6028 | 1 151,76 | 1 151,76 | 9 908 |  | 9 908 | 2,14 | 8,6028 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 185,89 |  |  | 1 600 |  |  |
| 10.3 | 110808 | Бетоносмесители передвижные 250 л на других видах строительства (кроме водохозяйственного) | 0,402 | 164,9 | 164,9 | 66 |  | 66 | 0,1 | 0,402 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 161,21 |  |  | 65 |  |  |
| 10.4 | 390541 | Бензорез Partner | 4,2612 | 27,64 | 27,64 | 118 |  | 118 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10.5 | 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | 4,9848 | 1 123,87 | 1 123,87 | 5 602 |  | 5 602 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 10.6 | 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | 0,1005 | 3 882,03 | 0,03 | 390 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 10.7 | 101-1659 | Диск алмазный для твердых материалов, диаметр 350 мм | 0,0335 | 3 090 | 0,01 | 104 |  |
|  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| 10.8 | 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | 26,6325 | 3 448,32 | 7,95 | 91 837 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 10.9 | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | 0,3685 | 407,78 | 0,11 | 150 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 10.10 | 411-0001 | Вода | 0,402 | 20,99 | 0,12 | 8 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСНр68-37-02 | Замена люков колодцев. Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см | 10 | 1 294,7 | 48 | 12 947 | 2 733 | 475 | 2,088 | 20,88 |
|  | (0) МДС35 | База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=2542 (93%) (109%*0,85); СП=1312 (48%) (60%*0,8); ЗП=228*1,2; ЭММ=40*1,2; ЗПм=0*1,2; ТЗТ=1,74*1,2; ТЗТм=0*1,2 | 1 колодец | 273 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 2,5 | чел.-ч | 130,89 | 130,89 | 2 733 | 2 733 |  | 1,74 | 17,4 |
| 11.1 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,6 | 791,67 | 791,67 | 475 |  | 475 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 11.2 | 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | 0,08 | 2 743,94 | 0,008 | 220 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 11.3 | 403-3420 | Кольца железобетонные | 0,34 | 27 996,01 | 0,034 | 9 519 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 12 | 29 | Погрузочные работы: Мусор строительный | 1,06 | 19,20 | 0 | 20 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; V=0,106*10; Цед=3,31*5,8 | 1 т | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 13 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 9.1 до 10.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), в руб.за 1 тонну - нетто | 1,06 | 102,00 | 0 | 108 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; Цед=19,54*5,22 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс ООО ТД"Илион" | ЛюкиТ (С250)-1-60 (плавающие) ГОСТ 3634-99 | 9 | 7 031,37 | 0 | 63282 |  |
|  |  | Цед=8720/1,18/1,072*1,02 | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Прайс ООО ТД"Илион" | Люки дождеприемные ДК плавающие | 1 | 7 087,81 | 0 | 7088 |  |
|  |  | Цед=8790/1,18/1,072*1,02 |  |  |  |  |  |
| 16 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 196.0 до 200.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.6. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, ка | 2,45 | 1 476,81 | 0 | 3 618 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; V=(9*0,245)+(1*0,245); Цед=209,53*6,91*1,02 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки свыше 200.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.6. Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, пл | 2,45 | 555,57 | 0 | 1 361 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; Цед=0,9*7,12*85*1,02 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | 0,8 | 21 668 | 415 | 17 334 | 0 | 332 | 0 | 0 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=150 (127%) (149%*0,85); СП=77 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=0*1,2; ЭММ=346*1,2; ТЗТ=0*1,2 | 1 т | 0 | 147,6 |  |  | 118 | 0,396 | 0,3168 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,528 |
| 18.1 | 120101 | Автогудронаторы 3500 л | 0,3168 | 1 047,86 | 1 047,86 | 332 |  | 332 | 0,33 | 0,3168 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 371,65 |  |  | 118 |  |  |
| 18.2 | 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | 0,824 | 20 633,06 | 1,03 | 17 002 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН27-06-026-01 тех часть | Доставка эмульсии битумно -дорожной на 263 км | 2,167 | 2 410 | 2 410 | 5 223 | 0 | 5 223 | 0 | 0 |
|  | (0) | V=0,824*263/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №8; НР=2353 (127%) (149%*0,85); СП=1204 (65%) (95%*0,85*0,8) | 100 т | 0 | 855 |  |  | 1 853 | 2,3 | 4,9843 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,66 | 1,4303 |
| 19.1 | 120101 | Автогудронаторы 3500 л | 4,9843 | 1 047,86 | 1 047,86 | 5 223 |  | 5 223 | 2,3 | 4,9843 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 371,65 |  |  | 1 853 |  |  |
| 20 | ГЭСН27-03-004-01 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона | 9,4 | 338 497 | 24 708 | 3 181 876 | 38 424 | 232 255 | 26,124 | 245,5656 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=940/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=116961 (127%) (149%*0,85); СП=59862 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=3406*1,2; ЭММ=20590*1,2; ТЗТ=21,77*1,2 | 100 т смеси | 4 088 | 5 709,6 |  |  | 53 671 | 25,8 | 242,52 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 4,1 | чел.-ч | 156,47 | 156,47 | 38 424 | 38 424 |  | 21,77 | 204,638 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 21,5 | 202,1 |
| 20.1 | 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | 47,1504 | 826,02 | 826,02 | 38 947 |  | 38 947 | 4,18 | 47,1504 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 185,89 |  |  | 8 765 |  |  |
| 20.2 | 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | 153,0696 | 993,28 | 993,28 | 152 041 |  | 152 041 | 13,57 | 153,0696 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 230,81 |  |  | 35 329 |  |  |
| 20.3 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | 4,0608 | 888,62 | 888,62 | 3 609 |  | 3 609 | 0,36 | 4,0608 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 185,89 |  |  | 756 |  |  |
| 20.4 | 122000 | Укладчики асфальтобетона | 38,2392 | 984,8 | 984,8 | 37 658 |  | 37 658 | 3,39 | 38,2392 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 230,81 |  |  | 8 821 |  |  |
| 20.5 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | 0,047 | 67 430,08 | 0,005 | 3 169 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 20.6 | 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | 0,6956 | 20 633,06 | 0,074 | 14 352 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 20.7 | Прайс | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I габбро-диабаз. Цед.=3203,28/1,072*1,02 | 949,4 | 3 047,9 | 101 | 2 893 676 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСН27-06-026-01 тех часть | Доставка эмульсии битумно -дорожной на 263 км | 1,829 | 2 410 | 2 410 | 4 409 | 0 | 4 409 | 0 | 0 |
|  | (0) | V=0,6956*263/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №8; НР=1986 (127%) (149%*0,85); СП=1017 (65%) (95%*0,85*0,8) | 100 т | 0 | 855 |  |  | 1 564 | 2,3 | 4,2076 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,66 | 1,2074 |
| 21.1 | 120101 | Автогудронаторы 3500 л | 4,2076 | 1 047,86 | 1 047,86 | 4 409 |  | 4 409 | 2,3 | 4,2076 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 371,65 |  |  | 1 564 |  |  |
| 22 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 71.1 до 72.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), в руб.за 1 тонну - нетто | 949,4 | 357,38 | 0 | 339 297 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; Цед=79,63*4,40*1,02 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСН27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа "VOGELE" средних типоразмеров при ширине укладки до 6 м и толщиной слоя 4 см | 2,680 | 44 077,61 | 26 407 | 118 128 | 7 961 | 70 773 | 19,956 | 53,4821 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=2680/1000; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=17285 (127%) (149%*0,85); СП=8847 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=2476*1,2; ЭММ=22007*1,2; ТЗТ=16,63*1,2 | 1000 м2 | 2 971 | 2 108,4 |  |  | 5 649 | 9,036 | 24,2165 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 3,7 | чел.-ч | 148,86 | 148,86 | 7 961 | 7 961 |  | 16,63 | 44,5684 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 7,86 | 21,0648 |
| 23.1 | 120102 | Автогудронаторы 7000 л | 1,0613 | 1 412,78 | 1 412,78 | 1 499 |  | 1 499 | 0,33 | 1,0613 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 402,27 |  |  | 427 |  |  |
| 23.2 | 120500 | Гудронаторы ручные | 0,3216 | 7,93 | 7,93 | 3 |  | 3 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 23.3 | 120922 | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 7,1 до 10 т | 6,5928 | 1 741,05 | 1 741,05 | 11 478 |  | 11 478 | 2,05 | 6,5928 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 216,38 |  |  | 1 428 |  |  |
| 23.4 | 120932 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 4,5 до 7,3 т | 5,1456 | 1 486,51 | 1 486,51 | 7 649 |  | 7 649 | 1,6 | 5,1456 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 216,38 |  |  | 1 112 |  |  |
| 23.5 | 121231 | Перегружатель Dynapac MF 300 C | 4,5667 | 7 710,96 | 7 710,96 | 35 214 |  | 35 214 | 1,42 | 4,5667 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 230,81 |  |  | 1 055 |  |  |
| 23.6 | 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | 2,2834 | 888,62 | 888,62 | 2 029 |  | 2 029 | 0,71 | 2,2834 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 185,89 |  |  | 425 |  |  |
| 23.7 | 122003 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | 4,5667 | 2 825,12 | 2 825,12 | 12 901 |  | 12 901 | 1,42 | 4,5667 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 263,46 |  |  | 1 202 |  |  |
| 23.8 | 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | 0,0075 | 67 430,08 | 0,0028 | 506 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 23.9 | 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | 1,876 | 20 633,06 | 0,7 | 38 708 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 23.10 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 23.11 | 411-0001 | Вода | 8,576 | 20,99 | 3,2 | 180 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 24 | ГЭСН27-06-026-01 тех часть | Доставка эмульсии битумно -дорожной на 263 км | 4,934 | 2 410 | 2 410 | 11 891 | 0 | 11 891 | 0 | 0 |
|  | (0) | V=1,876*263/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №8; НР=5357 (127%) (149%*0,85); СП=2742 (65%) (95%*0,85*0,8) | 100 т | 0 | 855 |  |  | 4 218 | 2,3 | 11,348 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,66 | 3,2564 |
| 24.1 | 120101 | Автогудронаторы 3500 л | 11,348 | 1 047,86 | 1 047,86 | 11 891 |  | 11 891 | 2,3 | 11,348 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 371,65 |  |  | 4 218 |  |  |
| 25 | ГЭСН27-06-032-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-031-01 | 2,68 | 3 174 | 2 988 | 8 506 | 497 | 8 009 | 1,392 | 3,7306 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=1389 (127%) (149%*0,85); СП=711 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=77*2*1,2; ЭММ=1245*2*1,2; ЗПм=93,64*2; Мат=0*2; ТЗТ=0,58*2*1,2; ТЗТм=0,41*2 | 1000 м2 | 185 | 223,2 |  |  | 597 | 0,984 | 2,6372 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 2,7 | чел.-ч | 133,2 | 133,2 | 497 | 497 |  | 0,58 | 1,5544 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,41 | 1,0988 |
| 25.1 | 120922 | Катки дорожные самоходные комбинированные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 7,1 до 10 т | 0,7718 | 1 741,05 | 1 741,05 | 1 344 |  | 1 344 | 0,12 | 0,7718 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 216,38 |  |  | 168 |  |  |
| 25.2 | 120932 | Катки дорожные самоходные тандемные средних типоразмеров типа "DYNAPAC", "HAMM", "BOMAG" от 4,5 до 7,3 т | 0,8362 | 1 486,51 | 1 486,51 | 1 243 |  | 1 243 | 0,13 | 0,8362 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 216,38 |  |  | 180 |  |  |
| 25.3 | 121231 | Перегружатель Dynapac MF 300 C | 0,5146 | 7 710,96 | 7 710,96 | 3 968 |  | 3 968 | 0,08 | 0,5146 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 230,81 |  |  | 115 |  |  |
| 25.4 | 122003 | Укладчики асфальтобетона средних типоразмеров типа асфальтоукладчиков фирмы "VOGELE" с шириной укладки до 6,5 м | 0,5146 | 2 825,12 | 2 825,12 | 1 454 |  | 1 454 | 0,08 | 0,5146 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 263,46 |  |  | 134 |  |  |
| 25.5 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 26 | Прайс ООО "АБЗ- ВАД | Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б марки 1 (габбро-диабаз) | 364,96 | 3 621,01 | 0 | 1321533 |  |
|  |  | База: ССЦ 07.2013 Карелия ПРКС эталон; V=(108,94+13,62*2)*2,680; Цед=3805,61/1,072*1,02 | т |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 71.1 до 72.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), в руб.за 1 тонну - нетто | 364,96 | 357,38 | 0 | 130 429 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; Цед=79,63*4,40*1,02 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | 5,25 | 4 336 | 306 | 22 766 | 13 589 | 1 608 | 17,388 | 91,287 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.7 | V=525/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=17327 (127%) (149%*0,85); СП=8868 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=2251*1,15; ЭММ=266*1,15; ТЗТ=15,12*1,15 | 100 м2 покрытия | 2 588 | 10,35 |  |  | 54 | 0,0575 | 0,3019 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 3,7 | чел.-ч | 148,86 | 148,86 | 13 589 | 13 589 |  | 15,12 | 79,38 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,2625 |
| 28.1 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 0,1208 | 958,68 | 958,68 | 116 |  | 116 | 0,02 | 0,1208 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 216,38 |  |  | 24 |  |  |
| 28.2 | 030101 | Автопогрузчики 5 т | 0,1811 | 1 030,08 | 1 030,08 | 187 |  | 187 | 0,03 | 0,1811 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 161,21 |  |  | 30 |  |  |
| 28.3 | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 5,1319 | 235,55 | 235,55 | 1 209 |  | 1 209 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 28.4 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,1208 | 791,67 | 791,67 | 96 |  | 96 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 28.5 | 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | 0,315 | 20 633,06 | 0,06 | 6 499 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 28.6 | 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | 2,625 | 407,78 | 0,5 | 1 070 |  |
|  |  |  | м3 |  |  |  |  |
| 28.7 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 37,485 | 0 | 7,14 | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН27-06-026-01 тех часть | Доставка эмульсии битумно -дорожной на 263 км | 0,829 | 2 410 | 2 410 | 1 997 | 0 | 1 997 | 0 | 0 |
|  | (0) | V=0,315*263/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2009 ДИЗ №8; НР=899 (127%) (149%*0,85); СП=460 (65%) (95%*0,85*0,8) | 100 т | 0 | 855 |  |  | 708 | 2,3 | 1,9056 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,66 | 0,5468 |
| 29.1 | 120101 | Автогудронаторы 3500 л | 1,9056 | 1 047,86 | 1 047,86 | 1 997 |  | 1 997 | 2,3 | 1,9056 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 371,65 |  |  | 708 |  |  |
| 30 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 | 5,25 | 1 740 | 152 | 9 136 | 8 340 | 796 | 10,672 | 56,028 |
|  | (0) МДС35.Пр.1.т.3.3 | V=525/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=10592 (127%) (149%*0,85); СП=5421 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=345*4*1,15; ЭММ=33*4*1,15; ЗПм=0*4; Мат=0*4; ТЗТ=2,32*4*1,15; ТЗТм=0*4 | 100 м2 покрытия | 1 589 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 3,7 | чел.-ч | 148,86 | 148,86 | 8 340 | 8 340 |  | 2,32 | 12,18 |
| 30.1 | 122801 | Виброплита с двигателем внутреннего сгорания | 3,381 | 235,55 | 235,55 | 796 |  | 796 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 30.2 | 410-9010 | Смесь асфальтобетонная | 25,41 | 0 | 4,84 | 0 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 31 | Прайс ООО "АБЗ- ВАД | Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б марки 1 (габбро-диабаз) | 62,90 | 3 621,01 | 0 | 227743 |  |
|  |  | База: ССЦ 07.2013 Карелия ПРКС эталон; V=((1,21*4)+7,14)*5,25; Цед=3805,61/1,072*1,02 | т |  |  |  |  |
| 32 | ССЦ 01.2000 | Расстояние перевозки: от 71.1 до 72.0 км. Класс груза 1. Таблица 2.7. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), в руб.за 1 тонну - нетто | 62,9 | 357,38 | 0 | 22 479 | 0 | 0 |  |
|  |  | База: ССЦ 01.2000 Карелия ПРКС эталон ДИЗ №1; Цед=79,63*4,40*1,02 | 1 т |  |  |  |  |  |  |
| Организация дорожного движения на период производства работ |
| 33 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | 0,1 | 72 890 | 3 659 | 7 289 | 5 982 | 366 | 437,76 | 43,776 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=10/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=7648 (127%) (149%*0,85); СП=3914 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=49850*1,2; ЭММ=3048*1,2; ТЗТ=364,8*1,2 | 100 знаков | 59 820 | 394,8 |  |  | 40 | 1,824 | 0,1824 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 3 | чел.-ч | 136,65 | 136,65 | 5 982 | 5 982 |  | 364,8 | 36,48 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,28 | 1,428 |
| 33.1 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 0,1824 | 958,68 | 958,68 | 175 |  | 175 | 1,52 | 0,1824 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 216,38 |  |  | 40 |  |  |
| 33.2 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,2412 | 791,67 | 791,67 | 191 |  | 191 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| 33.3 | 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | 0,0048 | 103 333,97 | 0,048 | 496 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 33.4 | 101-0223 | Грунтовка В-КФ-093 красно-коричневая, серая, черная | 0,0019 | 222 025,56 | 0,01935 | 422 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 33.5 | 101-0837 | Растворитель марки Р-4А | 0,0003 | 77 377,24 | 0,00338 | 23 |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |
| 34 | 110-0243 | Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т | 0,27 | 2 221,02 | 0 | 600 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=31728,81*0,07 | т |  |  |  |  |
| 35 | 101-4289 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 900х900х900 мм, тип 1.1, 1.2, 1.5-1.33 | 6 | 50,96 | 0 | 306 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=728*0,07 | шт. |  |  |  |  |
| 36 | 101-4293 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предупреждающие, размером 500х2250 мм, тип 1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 | 3 | 182 | 0 | 546 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=2600*0,07 | шт. |  |  |  |  |
| 37 | 101-4295 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, круг диаметром 700 мм, тип 2.6 | 1 | 61,88 | 0 | 62 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=884*0,07 | шт. |  |  |  |  |
| 38 | 101-4296 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, размером 700х700 мм, тип 2.1, 2.2, 2.7 | 1 | 61,88 | 0 | 62 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=884*0,07 | шт. |  |  |  |  |
| 39 | 101-4298 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 | 6 | 61,88 | 0 | 371 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=884*0,07 | шт. |  |  |  |  |
| 40 | 101-4299 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой предписывающие, круг диаметром 700 мм, тип 4.1.1-4.7 | 1 | 61,88 | 0 | 62 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=884*0,07 | шт. |  |  |  |  |
| 41 | 101-4301 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой особых предписаний, размером 700х700 мм, тип 5.5, 5.6, 5.8-5.14, 5.15.2-5.15.6, 5.19.1, 5.19.2, 5.20 | 2 | 61,88 | 0 | 124 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=884*0,07 | шт. |  |  |  |  |
| 42 | 101-4309 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой дополнительной информации, размером 350х700 мм, тип 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 | 2 | 42,22 | 0 | 84 |  |
|  |  | База: ССЦ 04.2014 Карелия ПРКС эталон; Цед=603,2*0,07 | шт. |  |  |  |  |
| 43 | ГЭСН27-09-008-01 | Демонтаж дорожных знаков бесфундаментных на металлических стойках | 0,1 | 15 870 | 914 | 1 587 | 1 495 | 92 | 109,44 | 10,944 |
|  | (0) ГЭСН27ТЧПр27.3п3.1 | V=10/100; База: ГЭСН-2001 редакция 2014; НР=1911 (127%) (149%*0,85); СП=978 (65%) (95%*0,85*0,8); ЗП=49850*1,2*0,25; ЭММ=3048*1,2*0,25; ЗПм=328,9*0,25; Мат=0*0; ТЗТ=364,8*1,2*0,25; ТЗТм=1,52*0,25 | 100 знаков | 14 955 | 98,7 |  |  | 10 | 0,456 | 0,0456 |
|  | 1 | Трудозатраты рабочих | 3 | чел.-ч | 136,65 | 136,65 | 1 495 | 1 495 |  | 364,8 | 36,48 |
|  | 2 | Трудозатраты машинистов |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,28 | 1,428 |
| 43.1 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 0,0456 | 958,68 | 958,68 | 44 |  | 44 | 1,52 | 0,0456 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 216,38 |  |  | 10 |  |  |
| 43.2 | 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0,0603 | 791,67 | 791,67 | 48 |  | 48 | 0 | 0 |
|  |  |  | маш.-ч |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| ИТОГО: | 5 817 020 | 214 003 | 875 772 | 1 543,9316 |
|  |  |  | 127 591 | 551,0307 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | З/пл | Маш/мех | З/пл. маш | Мат | Затр. труд. | Затр. труд. маш. |
| Итого без погруз-разгруз.работ и перевозки |  | 5 817 020 | 214 003 | 875 772 | 127 591 | 4 727 245 | 1 543,93 | 551,03 |
| Накладные расходы |  | 432 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сметная прибыль |  | 221 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| С поправочным коэф. на материалы по Сортавальскому р-ну=1,072 | 7,2% | 340 362 | 0 | 0 | 0 | 340 362 | 0 | 0 |
| Итого по погрузке/разгрузке | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по перевозке | 1 | 574 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу |  | 7 386 285 | 214 003 | 875 772 | 127 591 | 5 067 607 | 1 543,93 | 551,03 |
| Наименование и значение множителей | Значение | Прямые | З/пл | Маш/мех | З/пл. маш | Мат | Затр. труд. | Затр. труд. маш. |
| Итого по всем разделам |  | 7 386 285 | 214 003 | 875 772 | 127 591 | 5 067 607 | 1 543,93 | 551,03 |
| Вахтовая надбавка (Пост.Прав-ва РФ от 03.02.2005 №51) | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 7 403 885 | 214 003 | 875 772 | 127 591 | 5 067 607 | 1 543,93 | 551,03 |
| Перевозка людей | 18 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 7 422 426 | 214 003 | 875 772 | 127 591 | 5 067 607 | 1 543,93 | 551,03 |
| Вахтовый метод | 129 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 7 551 447 | 214 003 | 875 772 | 127 591 | 5 067 607 | 1 543,93 | 551,03 |
| Проверка сметной документации | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 7 556 447 | 214 003 | 875 772 | 127 591 | 5 067 607 | 1 543,93 | 551,03 |
| Непредвиденные затраты | 1,5% | 113 347 | 3 210 | 13 137 | 1 914 | 76 014 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  | 7 669 794 | 217 213 | 888 909 | 129 505 | 5 143 621 | 1 543,93 | 551,03 |
| НДС | 18% | 1 380 563 | 39 098 | 160 004 | 23 311 | 925 852 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: |  | 9 050 357 | 256 311 | 1 048 913 | 152 816 | 6 069 473 | 1 543,93 | 551,03 |
| СОСТАВИЛ | М.В.Филькина |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |